- Инструкция  по применению щелочного моющего средства  с дезинфицирующим эффектом «Сип Блю 5» для циркуляционной  мойки (СИП МОЙКИ) оборудования и тары на пищевых предприятиях  на основе активного хлора (в виде координационно-связанного неорганического комплекса)

- (ООО «НПО СпецСинтез», Россия)

Назначение и область применения:

Средство предназначено для санитарной обработки (внутренней мойки и дезинфекции  пищевого оборудования) Удаления белково-жировых и грибково - бактериальных налетов с пищевого оборудования:  танков, цистерн, резервуаров, трубопроводов, пластинчатых аппаратов, варочных форм и т.д. на молочном, кондитерском производстве, а также производстве пивобезалкогольных напитков, кетчупов, майонезов и соусов; предназначено для мойки маслобойного оборудования и других объектов пищевых производств. Применяется для безразборной CIP-мойки, мойки методом распыления, протирания, замачивания.

Область применения:

Средство рекомендуется преимущественно для механизированного (циркуляционного, СИП) способа  беспенной мойки на предприятиях пищевой промышленности (молочной, пивобезалкогольной, дрожжевой, кондитерской, крахмало-паточной, сыродельной, мясной, рыбоперерабатывающей, производстве кетчупов, майонезов и соусов), доильного оборудования на молочных фермах. Применяется для двухшаговой CIP-мойки в молочном производстве и мытья замачиванием (решетки, формы для сыра). Возможно, использование средства путем нанесения рабочих растворов на поверхности обрабатываемых объектов или погружения деталей оборудования в растворы средств и мойки их с помощью щеток и ершей с соблюдением правил техники безопасности при работе с едкими веществами

Состав: щелочь (гидроокись натрия), гипохлорит натрия, комплексообразователи (натриевые соли этилендиаминтетрауксусной кислоты), неионогенные ПАВ (аминоксид), ингибитор коррозии

Физико-химические свойства:

- Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым техническим запахом

- рН 1%-го раствора (при 20º С)                                                         12,5±1,0

- Относительная плотность, г/см³ (при 20º С)                                   1,12±0,05

- Содержание гипохлорита натрия, мас. %                                        2% или более, но менее 4%

- Содержание гидроксида натрия, мас. %                                          1 - 2 %

- Средство не горюче, пожаробезопасно, биоразлагаемо

- Средство химически стабильно, при разложении опасных химических продуктов не образует

Потребительские свойства:

- обладает высокой моющей способностью и отсутствием пенообразования

- не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при применении согласно инструкции

- хорошо растворяется в воде

- уничтожает и предотвращает рост бактерий и грибов

- эффективно работает в воде любой жесткости

- может дозироваться автоматически по электропроводности рабочих р-ров (см. приложение № 1)

Рекомендации по применению:

- концентрация рабочего раствора 0,2-3 %, в зависимости от степени загрязнения и типа оборудования.

- температура рабочего раствора от +15ºС до + 600С (оптимальная температура от +20º С до + 40º С)

- время обработки от 30 до 60 минут.

- после обработки не оставлять рабочий раствор в системе, промыть чистой водой.

- не допускать смешивания с кислотными компонентами.

- не наносить на горячие поверхности

Таблица приготовления рабочих растворов:

| Концентрация рабочего раствора (%) | Количество средства и воды (л), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 10 л рабочего раствора | 100 л рабочего раствора |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,2 | 0,018 | 9,982 | 0,18 | 99,82 |
| 0,4 | 0,036 | 9,964 | 0,36 | 99,64 |
| 0,6 | 0,054 | 9,946 | 0,54 | 99,46 |
| 0,8 | 0,072 | 9,928 | 0,72 | 99,28 |
| 1,0 | 0,9 | 9,91 | 0,9 | 99,1 |
| 2,0 | 0,179 | 9,821 | 1,79 | 98,21 |
| 3,0 | 0,269 | 9,731 | 2,69 | 97,31 |
| 4,0 | 0,359 | 9,641 | 3,59 | 96,41 |
| 5,0 | 0,448 | 9,52 | 5,0 | 95,52 |

Для приготовления рабочих растворов с концентрацией средства, не указанной в таблице, количество средства в литрах рассчитывают по формуле V=m/ρ, где m – требуемый весовой процент, ρ – плотность средства, равная 1,115.

Определение полноты смыва моющего средства с оборудования: полноту смыва моющего средства с поверхности оборудования и трубопроводов определяют при помощи универсальной индикаторной бумаги с диапазоном рН 0 - 12 или рН-метра согласно ГОСТ 22567.5-93. рН смывной воды должен быть равен рН воды, которая используется для ополаскивания оборудования.

Определение концентрации рабочих растворов: к 100 мл рабочего раствора средства «Сип-Блю 5» добавить 10 мл раствора перекиси водорода с массовой долей 10%, нейтрализованной по фенолфталеину. Аккуратно перемешать во избежание сильного газоотделения. Через 2-3 минуты прибавить 4-6 капель фенолфталеина и титровать 0,1н. раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания раствора. Концентрация средства «Сип-Блю5» в рабочем растворе определяется по формуле Х=0,105хV, где V-объем 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшей на титрование.

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очками.

- при попадании средства на кожные и слизистые покровы необходимо обильно промыть их проточной водой.

- при попадании средства в глаза, следует немедленно промыть их проточной водой в течение 10 – 15 минут, закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

Фасовка:

пластиковые емкости объемом  1; 5; 20; 200; 1000 л

Условия хранения:

- температура  хранения до +30С; не допускать хранения под открытым солнцем

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя отдельно от кислот

- после замораживания и размораживания  продукт сохраняет все свои  свойства.  Перед применением размороженный  продукт  перемешать.

- гарантийный срок хранения 1 год

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Потапова дом 2

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com

Приложение №1 к инструкции по применению средства «Сип-Блю 5»

Электропроводность водных растворов щелочного моющего средства «Сип-Блю 5»

| Электропроводность водных растворов щелочного моющего средства «Сип-Блю 5» (мСм/см) |
| --- |
| Концентрация W% | 10˚C | 20˚C | 30˚C | 40˚C | 50˚C | 60˚C |
| 0.2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| 0.6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| 1.0 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,5 |

Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Потапова дом 2

Отдел приема заказов, консультации: тел.(812) 604-98-89

Internet: www.specsintez.com