### ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Триосепт-Микс»

для санитарной обработки оборудования и помещений на предприятиях мясной промышленности

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии совместно с Федеральным Государственным Учреждением  «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. РР. Вредена» («ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава») и ООО «НПО СпецСинтез»

Авторы:

от ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, к.т.н. М.Ю. Минаев; м.н.с. Т.А. Фомина.

от  РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава: зав. центральной клинико-диагностической лабораторией, д.м.н., профессор Г.Е. Афиногенов, ведущий научный сотрудник, к.ф.н. А.Г. Афиногенова.

от ООО «НПО СпецСинтез»: технический директор, к.х.н.  А.Г. Савинов, зав. научно-исследовательской лабораторией, к.х.н. О.В. Ложкина.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и профилактической дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства с моющим эффектом «Триосепт-Микс», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля средства и концентрации его рабочих растворов, полноты отмыва его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

Настоящая Инструкция является дополнением к действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.).

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Триосепт-Микс» предназначено для:

-  Дезинфекции, совмещенной с мойкой, оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, средство может применяться для дезинфекции, совмещенной с мойкой, производственных и подсобных помещений.

- Дезинфекции после предварительной мойки обрабатываемых объектов  моющими средствами, разрешенными для использования на предприятиях пищевой промышленности.  Кроме этого, средство может применяться для дезинфекции  производственных и подсобных помещений.

1.2. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Триосепт-Микс» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета с характерным запахом, вспенивающуюся при встряхивании.

В качестве действующих веществ (ДВ) средство содержит алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС) – 7,5 %, дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС) – 3 %, неионогенные поверхностные вещества; pH средства – 7,0.

1.3. Средство обладает антимикробной активностью  в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл; обладает моющими свойствами.

1.4. По параметрам острой токсичности (DL50 при введении в желудок) средство относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 и 5 классу  практически нетоксичных веществ при введении в брюшную полость согласно классификации К.К.Сидорова, а также к малоопасным веществам  по величине DL50  при нанесении на кожу (4 класс мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76). При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство мало опасно. Концентрат средства оказывает слабое раздражающее действие на кожу и умеренное раздражающее действие – на слизистые оболочки глаз. Средство не обладает сенсибилизирующей активностью.

Рабочие растворы не обладают кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства «Триосепт-Микс» (0,5, 1,0, 1,5 и 2,5 %) готовят путем его разбавления питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества” и ГОСТ Р 51232-98 “Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля”. Для приготовления рабочих растворов следует пользоваться таблицей 1.

Таблица 1.

| Требуемая концентрация, % по препарату | Количество средства и воды в расчете на 1л | Количества средства и воды в расчете на 10л |
| --- | --- | --- |
|  | Количество средства, мл | Количество воды, мл | Количество средства, мл | Количество воды, мл |
| 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,5 | 25 | 975 | 250 | 9750 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ   СРЕДСТВА

3.1. Дезинфекция, совмещенная с мойкой.

3.1.1. Профилактическая дезинфекция, совмещенная с  мойкой, различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары, а также  производственных и подсобных помещений на предприятиях мясной промышленности рабочими растворами средства «Триосепт-Микс» проводится строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М.2003г.), т.е. после предварительной механической очистки обрабатываемых поверхностей.

3.1.2. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 5-10 мин объектов, непосредственно контактирующих с пищевым сырьем.  Контроль на полноту смыва проводят по п.8. С остальных объектов смывание дезинфектанта не требуется.

3.1.3. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

3.1.4. Все указанные концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства в таблице 2 указаны по препарату.

Таблица 2.

Режимы санитарной обработки различных объектов растворами средства «Триосепт-Микс».

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора | Время воздействия, мин. | Способ Применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, | Температура, |  |  |
|  | % | 0С* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование (куттер, фаршемешалка) | 1,0 | 40-50 | 15 | Механический способ обработки или протирание |
|  | 2,5 | не ниже 20 |  |  |
| Разделочные столы | 1,0 | 40-50 | 15 | Протирание, орошение |
|  | 2,5 | не ниже 20 |  |  |
| Доски разделочные, транспортеры | 1,0 | 40-50 | 15 | Протирание, орошение |
|  | 2,5 | не ниже 20 |  |  |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 1,0 | 40-50 | 15 | Протирание, погружение, орошение |
|  | 2,5 | не ниже 20 |  |  |
| Пол, стены | 1,5 | не ниже 20 | 30 | Протирание, орошение |
| Генеральная сан. обработка | 1,5 | не ниже 20 | 30 | Орошение |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 1,0 | 40-50 | 15 | Погружение |
|  | 1,5 | не ниже 20 |  |  |

Примечание: * - указана начальная температура растворов без последующего подогрева.

3.1.5. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные автоматы, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с последующим промыванием горячей водой. Санитарную обработку ручным способом проводят  в течение 15 мин из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности; пенным способом – в течение 15 мин из расчета 0,3-0,5л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей воды или в проточной воде в течение 5-10 мин. до полного смывания средства.

3.1.6. Дезинфекцию оборудования (волчки, куттера, мешалки, разделочные столы и др.) осуществляют ручным или механизированным способами путем обработки 1,0 % рабочим раствором средства.

3.1.7. Все съемные и разборные части оборудования дезинфицируют путем погружения на 15 мин. в передвижную или стационарную ванну с 1,0 % / 1,5 % / 2,5 % рабочим раствором средства при температуре 40-50 °С / 20°С / 20°С.

3.1.8. Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды осуществляют погружением  на 15 мин. в передвижную или стационарную ванну с 1,0 %/ 1,5 % / 2,5 %  рабочим раствором средства при температуре 40-50°С/ 20°С / 20°С. Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят протиранием или орошением.

3.1.9. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и т.д.) обрабатывают по пункту 3.1.5. Смывание средства не требуется.

Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной промышленности и не описанный в настоящей Инструкции, подвергают санитарной обработке средством в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003г.) и руководствуясь пп. 3.1.5-3.1.9 настоящей инструкции.

3.1.10. Поверхности стен, полов, дверей обрабатывают в течение 30 мин.1,5 % раствором средства при температуре не ниже 20°С.

3.1.11. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в два месяца в течение 30 мин. 1,5 % раствором при температуре не ниже  20°С.

Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003г.).

3.2. Дезинфекция после предварительной мойки.

3.2.1. Дезинфекция различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары, а также  производственных и подсобных помещений на предприятиях мясной промышленности рабочими растворами средства «Триосепт-Микс» проводится строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.), т.е. после предварительной щелочной мойки  и ополаскивания.

3.2.2. Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхности, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 5-10 минут.

3.2.3. Перед дезинфекцией производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо промыть (обезжирить) моющими средствами  в соответствии с «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003г.) для удаления имеющихся белково-жировых отложений.

3.2.4. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 3.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Триосепт-Микс».

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора | Время воздействия, Мин. | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация, | Температура, |  |  |
|  | % | 0С* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оборудование (куттер, фаршемешалка) | 0,5 | 20 | 20 | Двукратное протирание или орошение |
| Разделочные столы | 0,5 | 20 | 20 | Двукратное протирание или орошение |
| Доски разделочные, транспортеры | 0,5 | 20 | 20 | Двукратное протирание или орошение |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 0,5 | 40-50 | 20 | Протирание, погружение, орошение |
| Пол, стены | 1,5 | 20 | 30 | Протирание, орошение |
| Генеральная сан. обработка | 1,5 | 20 | 30 | Протирание, орошение |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 0,5 | 40-50 | 20 | Погружение |
| Съемные и разборные части оборудования | 0,5 | 40-50 | 20 | Погружение |

3.2.5. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков, обезжиривают путем мытья моющими средствами  с последующим промыванием горячей водой.  Сразу после мойки проводят дезинфекцию в течение 20 минут 0,5 % раствором средства из расчета 0,3-0,5 л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей воды в течение 5-10 минут до полного смывания средства (п.8).

3.2.6. Дезинфекцию оборудования (волчки, куттера, мешалки, разделочные столы и др.) осуществляют ручным или механизированным способами путем обработки 0,5 % рабочим раствором средства.

3.2.7. Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды осуществляют погружением в передвижную или стационарную ванну с 0,5 % рабочим раствором средства при температуре не ниже 20 °С на 20 мин. Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят протиранием или орошением.

3.2.8. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и т.д.) обрабатывают по пункту 3.2.5. Смывание дезинфектанта не требуется. Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной промышленности и не описанный в настоящей Инструкции, подвергают санитарной обработке средством в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.).

3.2.9. Поверхности стен, полов, дверей обрабатывают 1,5 % раствором средства при температуре не ниже 20 °С.

3.2.10. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но не реже одного раза в два месяца, 1,5 % раствором при температуре не ниже  20 °С.

Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (М. 2003 г.).

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. На каждом предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие повышенную чувствительность к хлору и медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3. При работе со средством  необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по санитарной обработке на предприятиях мясной промышленности.

4.4. При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

4.5. Все работы следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Производственные помещения для приготовления рабочих растворов средства «Триосепт-Микс» должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.7. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства  на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2. При случайном попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 - 15 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Средство «Триосепт-Микс» фасуют в полимерную тару:

в бутылки полиэтиленовые вместимостью 1 кг (дм3) по ОСТ 6-39-16-90 с навинчивающимися колпачками, обеспечивающими сохранность продукта;

в канистры  полиэтиленовые вместимостью 5, 10, 25, 50 кг (дм3) по ОСТ 6-19-35-81 с  навинчивающимися колпачками, обеспечивающими сохранность продукта;

в бочки полиэтиленовые вместимостью 100, 200 кг (дм3) по ОСТ 6-52-22-90 с крышкой и прокладкой, обеспечивающими сохранность продукта.

6.2. Средство «Триосепт-Микс» должно хранится в сухих крытых складских помещениях в герметично закрытой таре в защищенном от света месте при температуре окружающей среды не выше 300С.

6.3. Средство «Триосепт-Микс» может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

6.4. Изготовитель гарантирует соответствие качества средства «Триосепт-Микс» требованиям настоящей инструкции условий при соблюдении установленных настоящей инструкции условиям правил их транспортировки и хранения.

6.5. Гарантийный срок хранения средства «Триосепт-Микс» - 5 лет со дня изготовления.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1. В соответствии с нормативной документацией – ТУ 9392-014-74827784-2009 средство «Триосепт-Микс» контролируют по показателям качества, приведенным в таб. 4.

Таблица 4

Физико-химические показатели средства «Триосепт-Микс»

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость, от бесцветного до светло желтого |
| 2. | Запах | Слабый характерный |
| 3. | Показатель концентрации водородных ионов, (рН) 1 % водного раствора | 7,0 + 1,5 |
| 5. | Массовая доля ЧАС, % | 10,5 + 2,0 |

7.2. Отбор проб.

7.2.1. Отбирают по 50 г выборки в размере 0,4 n, где n – количество транспортной или потребительской (при расфасовке средств в канистры или бочки) тары в партии. При этом выборка должна быть не менее 5 проб от проверяемой партии. Разовые пробы соединяют вместе и тщательно перемешивают.

7.2.2. Из объединенной пробы отбирают представительную пробу. Масса представительной пробы должна быть не менее 250 г.

7.3. Внешний вид средства «Триосепт-Микс» определяют визуально сравнением с контрольным образцом при температуре (22 + 2) 0С в пробирках из бесцветного стекла типа П-2-20-14/23 ХС по ГОСТ 20292-74 в проходящем или отраженном свете.

Испытания проводят в однотипных пробирках одного размера.

7.4. Запах средства «Триосепт-Микс» определяется органолептически при температуре (22 + 2) 0С.

7.5. Концентрацию водородных ионов (pH) 1 % водного раствора средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93.

7.6.  Определение суммарной массовой доли четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида).

7.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

- Весы лабораторные  общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88;

- Бюретка  1-1-225-0,1 по ГОСТ 29251-91;

- Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

- Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

- Колба коническая КН-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

- Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

- Натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75;

- Цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99 % производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

- Индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51;

- Хлороформ по ГОСТ 20015-88;

- Натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;

- Натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79;

- Калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.6.2. Подготовка к анализу.

7.6.2.1. Приготовление 0,005 н. водного раствора лаурилсульфата натрия. 0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

7.6.2.2. Приготовление сухой индикаторной смеси. Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в боксе с притертой крышкой в течение года.

7.6.2.3. Приготовление 0,005 н. водного раствора цетилпиридиния хлорида. Растворяют 0,179 г  цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

7.6.2.4. Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора. Карбонатно-сульфатный буферный раствор с pH 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе  вместимостью 1 дм3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

7.6.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия. Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 к 10 см3 раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробиркой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:

К = Vцп/Vдс

Где Vцп – объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см3;

Vдс – объем раствора 0,005 н. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см3.

7.6.3. Проведение анализа. Навеску анализируемого средства «ТРИОСЕПТ-МИКС»  массой от 0,5 до 1,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой  вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 полученного раствора средства «Триосепт-Микс», 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Полученную двухфазную систему титруют раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титрата раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю.

7.6.4. Обработка результатов. Массовую долю четвертичных аммониевых соединений (X) в процентах вычисляют по формуле:

Xкаб = 0,001805VKV1100/ mV2

Где 0,001805 – масса четвертичных аммониев соединений, соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно C (C12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), г;

V – объем раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией  C (C12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), см3;

K – поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией  C (C12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.);

m – масса анализируемой пробы средства, г;

V1 – объем, в котором растворена навеска средства «Триосепт-Микс», равный 1000 см3;

V2 – объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (5 см3)

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 5,0 % при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

8. КОНТРОЛЬ СМЫВНЫХ ВОД

8.1. Определение полноты смыва (содержание остаточных количеств средства в смывной воде) проводят визуальным колориметрическим методом с индикатором - раствором йода. Чувствительность методики по средству -  25 мкг/мл (0,0025 %), по алкилдиметиобензиламмоний хлориду - 1 мкг/мл (0,0001 %).

8.2. Средства измерения, реактивы, растворы.

Колбы конические по ГОСТ 25336-82.

Цилиндры по ГОСТ 1770-74.

Пипетки по ГОСТ 29228-91.

Вода питьевая по ГОСТ 24902-81.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор концентрации C(HCL)=0,1 моль/дмЗ (0,1 н) готовят по ГОСТ 25794.1.

Йод кристаллический по ГОСТ 4159-79, водный раствор концентрации C(l/2 J2)= 0,1 М (моль/дм3) готовят по ГОСТ 25794.2.

8.3. Проведение анализа.

Воду, используемую для ополаскивания (контрольная проба) и раствор после смывания (смывная вода) объемом 200,0 см3 помещают в колбы на 250 (500) см3, добавляют в каждую 20 см3 соляной кислоты и 0,2 см3 раствора йода. Перемешивают. Сравнивают окрашивание на фоне белой бумаги. Раствор, содержащий остаточные количества средства - 0,0025 % имеет более интенсивное желтое окрашивание, чем питьевая вода. При отсутствии остаточных количеств дезинфектанта смывная вода остается такого же цвета и прозрачности, как и чистая вода (контрольная проба).

ИСПОЛНИТЕЛИ:

| Зав. лабораторией | Минаев М.Ю. |
| --- | --- |
| М.н.с. | Фомина Т.А. |